## Slide 1: تدوير متكامل لتراب المسارات الجانبية للأسمنت باستخدام مياه صرف غير معالجة او حمأة مغلظة
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

## Slide 2
المشروع وفكرته
مقدم المشروع
الاسم :بسام عبد الرسول عبد الرسول فرج
الوظيفة : رئيس المجموعة الفنية بمجموعة مصر للأسمنت
الخلفية العلمية : بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية – ماجستير إدارة اعمال
الخبرات : إدارة وتشغيل مصانع الأسمنت وملحقاتها داخل وخارج جمهورية مصر العربية بما في ذلك الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية المتعلقة بها.
اسم المشروع :تدوير متكامل لتراب المسارات الجانبية للأسمنت باستخدام مياه صرف غير معالجة او حمأة مغلظة
فكرته :غسل تراب الباي باص فور انتاجه من خط الاسمنت وهو ساخن من خلال اضافة المياه اليه في تنك مزود بقلاب ثم يتم الترشيح والفلترة من خلال فلتر متعدد المراحل عكسي الاتجاه مخلخل الهواء
فئة المشروع : المشروعات المتوسطة
الفئة المستفيدة من المشروع :داخليا صناعة الأسمنت تدوير المخلفات الرئيسية الخطرة.
خارجيا قطاع الزراعة بتوفير سماد البوتاسيوم للمستخدمين

## Slide 3
المشروع وفكرته
المكون التكنولوجي
يحتوى المشروع على وحدة تحكم تعتمد على احدث تكنولوجيا الحساسات لقياس درجة الحرارة, الضغط, نسبة الاكسجين, تركيز المحلول الملحي مرتبطة بتطبيق على المحمول لتمكن المعنين من متابعة الوحدة والتحكم فى ادائها 24ساعة 7 ايام في الاسبوع.
مراحل تنفيذ المشروع
إعداد التصميمات التفصيلية للمشروع -إعداد مستندات الطرح للمشروع - تنفيذ وحدة الخلط - تنفيذ وحدة الفلترة - تنفيذ برك ملحية تتبخر بالسطوع الشمسي - التشغيل والانتاج
أثر المشروع وتطبيقاته
مؤشرات اقتصادية
تكلفة انشاء خط بطاقة 10 طن/ساعة هي 55 مليون جنيه.
تكلفة التشغيل السنوية وبإضافة معدل اهلاك 10% تصل الى7,688,700 جنيه.
سيتم استجاع 85% من كامل كمية تراب الباي باص للاستخدام داخل خط الاسمنت والباقي اصبح املاح صلبة.
من باب الاحتياط سنعتبر ان سعر بيع الاملاح يساوى فقط تكلفة تحميلها ولن نضيف لها اى قيمة اثناء الدراسة.
قيمة كل طن تراب باي باص سيتم استرجاعه طبقا لتكلفة المصنع حوالى 700 جنية قيمة تحجير وتكسير وطحن وتسخين فى Preheater ثم نقل ودفن.

## Slide 4
أثر المشروع وتطبيقاته
مؤشرات اقتصادية
فى حالة خط اسمنت طاقته 5000 طن كلنكر / يوم سنستعيد كعكة خامات من تراب الباى باص تساوى قيمتها 33,425,000 4جنيه.
فترة استعادة راس مال المشروع اقل من 18 شهر.
يوجد بمصر الان حوالى 60 خط اسمنت ويوجد 250 بالشرق الاوسط جميعها تحتاج الى المشروع. جميع الشركات التي عرض عليها المشروع مستعدة لتطبيقه فور نجاح التجربة الاولى.
المكون الأخضر
يعتبر المشروع نموذج لتطبيق الاقتصاد الدائري:
استخدام نفايات تراب الباي باص كمادة خام أولية.
استخدم مياه الصرف المعالجة ( مخلفات).
استخدم الطاقة الجديدة ( الحرارة المفقودة في مداخل افران الاسمنت).
استخدام الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية الحرارية).
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل = نفايات الباي باص + الطاقة الجديدة أو المتجددة + مياه الصرف المعالجة.
التقليل من حجم النفايات المتجمعة فى المدافن
الحفاظ على الموارد الطبيعية من خامات محجرية او وقود ومصادر للطاقة

## Slide 5
أثر المشروع وتطبيقاته
التخفيف من اثار تغير المناخ
يعتبر المشروع صفر انبعاثات الكربون حيث يقوم مدخلات من النفايات وطاقة جديدة أو متجددة.
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل = نفايات الباي باص + الطاقة الجديدة أو المتجددة ( الحرارة المفقودة أو الطاقة الشمسية الحرارية )+ مياه الصرف المعالجة.
الحفاظ على الموارد الطبيعية
يمثل اعادة تدوير واستخدام تراب الباي باص تطبيق عملي وواضح جدا لكيفية الحفاظ على الموارد. بالإضافة الى استخدام مياه الصرف المعالجة واستخدام الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الاحفوري
القابلية للتكرار
تكراره في جميع خطوط الاسمنت فى مصر(60 خط) والشرق الاوسط(250 خط) مع محطات الصرف الصحي فى كافة ربوع مصر. كما يتميز المشروع بعنصر ابتكاري يطبق لأول مره وهو التكامل بين المخلفات الباي باص مع مياه الصرف الصحي السوداء او حمأة الصرف الصحي
الأثار الإيجابية للمشروع
خفض البصمة الكربونية لمحافظة المنيا وجمهورية مصر العربية.
تطبيق مبادى الاقتصاد الدائري والاخضر تطبيا فعليا من خلال التخلص من مخلفات تراب الباى باص والصرف الصحي والصناعي واستخدام الطاقة الجديدة .
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ( مئات فرص العمل).
إنتاج 10000 طن من سماد سلفات البوتاسيوم.
انتاج 35000 طن من المواد المعادة لصناعة الاسمنت.
إمكانية تكرار المشروع في محافظات أخرى.