## Slide 1: نموذج مقترح لاعادة تدوير واستخدام مخلفات عصر زيت الزيتون
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

## Slide 2
مقدم من :
رائد عبد الناصر سلامة – عضو هيئة تدريس بجامعة العريش
عبد الله طلعت المسلماني – مهندس زراعي
محمد غازي عطوة – مهندس زراعي
يهدف المشروع الى اعادة استخدام مخلفات عصر زيت الزيتون ، حيث ينتج عن عمليات عصر زيت الزيتون كميات كبيرة من تفل الزيتون والتى تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التى يمكن استخدامها من فى عمليات التسميد كسماد بديل ، بالاضافة الى ذلك فأن اعادة استخادم التفل وتعريضة لدرجات حرارة يؤدي الي استخلاص بقايا زيت الزيتون التى لم يتم استخرجها فى عملية العصر ، تلك الزيت المتبقية يمكن استخدامها فى عمليات صنع الزيوت التجميلية وليست فى الاكل مثل زيوت الشعر وزيوت البشرة بالاضافة الى استخدامها فى الانارة او تشحيم المعدات والادوات المنزلية ذات التروس ورمان البلي .
مراحل المشروع :
المرحلة الاولي : وتتمثل فى :
تجهيز مكان لجمع مخلفات العصر ، مخازن او قطعة ارض على مساحة كبيرة مقسمة الى قطاعات بعيداً عن المناطق السكنية
تجهيز مصدر للمياة
تجهيز خزانات ارضية او بلاستكية لحفظ الماء الناتج عن عملية عصر الزيتون لاستخدامه كسماد عضوي

## Slide 3
المرحلة الثانية: 1- تحضير الطرق الفيزيائية او البيولوجية او الكيميائية او الحرارية لمعالجة تلك المخلفات والتخلص من المواد السامة بها 2- وضع ونشر المخلفات الصلبة فى احواض تهوية او قطاعات فى التربة. 3- وضع المياة الناتجة من عمليات العصر تجهيزاً لوضع بعض المكونات الكيميائية للتخلص من المواد الضارة بها والمحافظة على العناصر الغذائية. الجدوي الاقتصادية من استخدام تفل الزيتون:
يعتبر التفل من المخلفات الرئيسية لعصر الزيتون سواء كان ذلك بطريقة الضغط الهيدروليكي (Hydraulic Press) أو باستخدام المذيبات العضوية (Organic Solvents). وتبلغ نسبة البروتين في التفل المحتوى علي النوى حوالي 5% ، بينما في التفل الذي ينزع منه النوى كلياً تزيد نسبة البروتين لتصل إلي حوالي 12%. وفي كلتا الحالتين فإن بروتين تفل الزيتون يحتوى علي كميات قليلة جداً من الأحماض الأمينية الأساسية ، ويعد ذلك من العوامل الهامة المحددة لقيمته الغذائية وبخاصة عند استعماله في العلائق دون معالجات كيميائية. وتختلف أيضاً نسبة الدهن في تفل الزيتون ، ويعتمد ذلك أساساً علي طريقة استخلاص الزيوت من الثمار أثناء عمليات التصنيع .. فإذا كان الاستخلاص بطريقة الضغط تتراوح نسبة الدهون في هذه الحالة ما بين 14.5-23% .
أما إذا استعملت المذيبات العضوية لهذا الغرض فسوف تنخفض نسبة الدهن في المادة الناتجة إلي حوالي 5%% فقط أو تقل عن ذلك في أحيان كثيرة. ويحتوى التفل أيضاً على كمية كبيرة من الطاقة الأيضية (Metabolizable Energy) ، ولكن تقل عادة درجة الاستفادة من هذه الطاقة من جانب الحيوان نتيجة لارتفاع نسبة الألياف الخام في تلك المادة إلي نحو 57% أو أكثر. أما بالنسبة للعناصر المعدنية (Minerals) فيعتبر تفل الزيتون من المصادر الهامة للكالسيوم، غير أنه يحتوى على نسبة قليلة من عناصر الفسفور والماغنسيوم والصوديوم.
ويمكن استخدام تفل الزيتون كبديل عن مواد غذائية متعدد في علائق الحيوانات المجترة … ففي إحدى الدراسات أدخل التفل في علائق حملان السمين بنسبة 15% بدلاًً عن نسبة مماثلة من التبن (Straw) دون ما أية تأثيرات سلبية علي سرعة نمو الحملان أو الكفاءة التحويلية للغذاء. وفي دراسة أخرى استعمل التفل بديلاً عن نحالة القمح (Wheat Bran) بنسبة 15% في علائق الماشية ولم تظهر في هذه الحالة أية آثار سلبية علي معدلات النمو في العجول أو إنتاج اللبن في الأبقار البالغة. كما استعمل تفل الزيتون olive pulp أيضاً بديلاً عن الشعير (Barly) في علائق حملان التسمين تحتوى علي 75.1% شعير، 11.5% نخالة، 12% فول صويا، 0.5% يوريا، 0.9% ملح ومعادن وفيتامينات. وفي هذه الدراسة تم استبدال 10% ، 20% ، 30% ، 40% من الشعير بكميات مناظرة من تفل الزيتون، وغذيت الحملان علي تلك العلائق خلال فترة قدرها 70 يوماً. وقد أدت إضافة تفل الزيتون للعلائق بنسبة 10% إلي معدلات النمو والكفاءة التحويلية، بينما كان التأثير سلبياً في حالة إضافة التفل إلي العلائق بكميات متزايدة.

## Slide 4
الجدوي الاقتصادية من استخدام ماء العصر :
تتوافر اطنان كثيره من المخلف السائل والصلب من عصر الزيتون خاصة فى مواسم جمع الزيتون وعصره بل وبعد ذلك من اوقات السنه، وذلك بدون مقابل تقريبا. ويتمنى الجميع التخلص منها ورفعها حتى يتم تجنب اضرار تركها لفترات طويلة. وبالتالى فإن المعالجة البيولوجية للمخلف تكون الاوفر اقتصاديا نظرا لعدم الحاجه الى تكاليف عالية او مواد خام او عماله، وهى ايضا الأء من على للبيئه.
ومعالجة المخلفات السائلة من عصر الزيتون حيويا قبل استخدامها كمخصب حيوى لزيادة استفادة النبات من المكونات والفيتامينات والأملاح وكذلك المجموعات الميكروبية الموجودة بالمخلف السائل، مع مراعاة استخدام الظروف المثلى فى تنمية كل ميكروب للحصول على اقصى استفادة
الهداف من انشاء المشروع :
ينتج عن عملية عصر الزيتون لاستخراج الزيت، مخلفات صلبة وسائلة محتوية على مركبات فينولية ذات سمية نباتية، ونظرا لأن الكميات المنتجة من مخلفات عصر الزيتون كبيرة فكان لابد من التخلص منها بشكل آمن حتى لاتؤدى إلى أضرار بيئية أو صحية حيث ان عدم التخلص الصحيح من تلك المخلفات خاصة السائلة منها يؤدى الى تلوث الماء الجوفى والسطحى والتربة، كما أن الرائحة النفاذة لتلك المخلفات تجذب الحشرات وتضر بسكان المناطق المحيطة. ونتيجة لارتفاع محتوى المخلف من المادة العضوية وال CODو ال BOD5 والفينولات الكلية فيصعب صرفه فى المجارى المائية. يحتوى المخلف المائى من عصر الزيتون وهو سائل ذا رائحه نفاذة ولون أسود، على عناصر ومركبات ذات فائدة مثل مضادات الاكسدة والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات وغير ذلك. نسبة البوتاسيوم تصل الى 1.1%. الفينولات يتم تكسيرها بواسطة الميكروبات المعزولة وتحولها الى مركبات ذات طاقه عالية مثل مضادات الاكسدة والاحماض الامينية والدهنية والعضوية والهورمونات النباتية. يحتوى كذلك هذا المخلف على حمل ميكروبى عالى متنوع من الخمائر والاكتينومايسيتات والبكتيريا والفطريات، مما يزيد من ضرورة معالجته.

## Slide 5
الاهمية البيئية للمشروع :
المحافظة على البيئية من المواد السامة التى تنتج من عملية استخلاص زيت الزيتون.
المحافظة على المياة الجوفية من التلوث.
التخلص من الروائح السامة والكريهة الناتجة من المخلفات الصلبة لعصر الزيتون
المحافظة على خصوبة التربة
الاهمية المجتمعية والاقتصادية:
توفير مصدر بديل للسماد العضوي فى ظل الازمات الحالية وقلة اناتج السماد على مستوي العالم.
زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية
توفير فرص عمل للشباب